Косилка роторная КРН-2,1Б

Ротационная косилка КРН-2,1Б предназначена для скашивания трав урожайностью свыше 150 центнера на гектар на повышенных скоростях от 9 до 15 км в час с укладкой скошенной травы в прокос. Косилка может быть использована также для скашивания сильно заросших участков, подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и бурьяна. Агрегатируется с тракторами класса - 0,9-1,4 тонн. (производитель Чебоксары)

## Технические характеристики:

| Производительность | 2,52-2,85 Га/час |
| --- | --- |
| Рабочая скорость | 15 км/ч |
| Ширина захвата | 2,1 м |
| Высота среза | 60-90 мм |
| Масса | 670 кг |
| Число роторов | 4 шт. |

тел.8 (4742)42-79-73,42-80-05, 8(904)288-42-43-Галина

E-mail: agrosnabtd48@mail.ru